林海极光（LH125T-C）
Linhai Jiguang (LH125T-C)

参数：
Параметры

| 产品型号 Модель продукции | LH125T-C |
| --- | --- |
| 发动机型号 Тип двигателя | LH152QMI-3 |
| 发动机排量 Объем двигателя | 125 |
| 缸数 Количество цилиндров | 单缸 Одноцилиндровый |
| 冲程数 Число тактов | 4 冲程 Четырехтактный |
| 缸径×行程（mm) Диаметр цилиндра × такт (мм) | 52.4×57.9 |
| 冷却方式 Охлаждение | 强制风冷 Принудительное охлаждение |
| 点火方式 Способы зажигания | CDI |
| 最大功率及相应转速 Максимальная мощность, соответствующая ей скорость вращения | 6.8/7500 |
| 最大扭矩及相应转速 Максимальный крутящий момент, соответствующая ему скорость вращения | 8.95/7000 |
| 干重（Kg） Сухая масса (кг) | 112 |
| 前悬挂类型 Модель фронтальной навески | 伸缩筒式 Телескопического барабанного типа |
| 后悬挂类型 Модель задней навески | 整体摇臂式 Монолитного рычажного типа |
| 前轮制动方式 Передние колеса: способы торможения | 盘式 Дисковый |
| 后轮制动方式 Способ торможения задних колес | 鼓式 Барабанный |
| 轴距（mm） Колесная база (мм) | 1295 |
| 油箱标称容积（L） Номинальный объем бензобака (л) | 6.9 |
| 离地间隙（mm） Дорожный просвет (мм) | 130 |
| 最低燃油牌号 Минимально допустимая марка бензина | 93 |
| 变速器型式 Тип коробки передач | CVT |