主要技术参数：
Основные технические характеристики:

| 公称压力 Номинальное давление | 12500 KN |
| --- | --- |
| 层间距 Межпластиночное расстояние | 260 mm |
| 压板尺寸 Длина нажимной плиты | 2750×1680×120 mm |
| 工作面标高 Высотная отметка рабочей поверхности | 1400 mm |
| 层数 Количество уровней | 22 |
| 压力缸直径×数量 Диаметр пресс-цилиндраЧколичество | φ400×4 mm |
| 液压系统压力 Давление гидравлической системы | 25 MPa |
| 加热介质 Теплоноситель | 导热油 Теплопередающее масло |
| 加热温度 Температура нагрева | ≤180 ℃ |
| 快速闭合时间 Время быстрого замыкания | ≤10 s |
| 总装机容量 Полная установленная мощность | 约220 Kw Приблизительно 220 кВт |