| 名称 Наименование | 排灌泵 Помпа для орошения |
| --- | --- |
| 型号 Модель | QP50-3.3A |
| 启动方式 Тип двигателя | 手拉启动/电启动 Ручной запуск/запуск электростартером |
| 发动机型号 Тип двигателя | SPE160 |
| 标定功率 Номинальная мощность | 3.3kW/3600r/min |
| 最大流量 Максимальный расход | 36m³/h |
| 最大扬程 Наибольший напор | 28m |
| 自吸高度 Высота всасывания | 7m |
| 进出水口直径 Диаметр входного и выходного отверстий | 50mm |
| 净重 Вес нетто | 24kg |
| 外形尺寸mm Габаритные размеры (мм) | 470×370×390mm |