| 产品型号 Модель продукции | JBQ5.0/8.5(BJ10) |
| --- | --- |
| 功率 Мощность | 9.5kw(13HP) |
| 引水方式 Метод забора воды | 旋片真空泵 Поворотная пластина вакуумного насоса |
| 自吸高度 Высота всасывания | 》7m |
| 扬程 Напор | 54m |
| 启动方式 Тип двигателя | 电启动或自回式手拉绳轮启动 Запуск электростартером или ручной запуск возвратного типа желобчатого шкива |
| 出水压力 Давление выхода воды | 0.5MPa |
| 流量 Расход | 36t/h |
| 进水管直径 Диаметр впускной трубы | 65mm（2.5吋） 65 мм (2,5 дюймов) |
| 出水管直径 Диаметр отводящей трубы | 65mm（2.5吋） 65 мм (2,5 дюймов) |
| 整机净重 Вес нетто укомплектованного оборудования | 70kg |
| 外形尺寸（长*宽*高） Размеры (длина × ширина × высота, мм) | 580*680*530mm |