| 名称 Наименование | 森林消防泵 Пожарный насос для леса |
| --- | --- |
| 型号 Модель | SFBA5.5/3.4 |
| 启动方式 Тип двигателя | 手拉启动/电启动 Ручной запуск/запуск электростартером |
| 发动机型号 Тип двигателя | SPE195（170F） |
| 标定功率 Номинальная мощность | 3.7kW/3600r/min |
| 额定流量 Номинальный расход | 3.4L/s |
| 额定压力 Номинальное давление | 0.55Mpa |
| 最大扬程 Наибольший напор | 80m |
| 最大流量 Максимальный расход | 17m³/h |
| 自吸高度 Высота всасывания | 7m |
| 水枪射程 Дальнобойность пожарной помпы | 20～22m |
| 油箱容量 Емкость топливного бака | 4.3L |
| 连续工作时间 Продолжительность непрерывной эксплуатации | 大约2.5h Приблизительно 2,5 ч |
| 净重 Вес нетто | 30.5kg |
| 外形尺寸mm Габаритные размеры (мм) | 505×395×440mm |