| 整车 Укомплектованный автомобиль | 型号 Модель | LH700ATV |
| --- | --- | --- |
|  | 长 X 宽 X 高 Длина × ширина × высота | 2275×1210×1260 mm |
|  | 轮距 Колея | 1345mm |
|  | 座高 Высота основания | 925mm |
|  | 最小离地距离 Минимальный клиренс | 250mm |
|  | 最小转弯直径 Минимальный диаметр разворота | 5000mm |
|  | 油箱容量 Емкость топливного бака | 16L |
|  | 重量 Вес | 382kg |
|  | 载重量 Грузоподъёмность | 150kg |
|  | 驱动 Привод | 2 驱/4 驱切换 Переключатель 2WD/4WD |
| 动力性能 Динамические характеристики | 型号 Модель | LH1102U |
| 安全操控 Безопасность управления | 制动形式 Типы тормозов | 液压盘式制动 Гидравлический тормоз |
|  | 悬挂方式 Модель подвески | 前轮：麦弗逊结构 Передние колеса: конструкция Mc.Pherson 后轮 双 A 臂独立悬挂 Задние колеса: независимая А-образная двухрычажная подвеска |
|  | 减震器类型 Тип амортизаторов | 螺旋弹簧油阻尼式 Модель с винтовой пружиной и масляной амортизацией |
|  | 轮辋规格及形式 Размер и тип обода колеса | 前轮辋: AT26X9-12 Обод передних колес: AT26X9-12 后轮辋: AT26X10-12 Обод задних колес: AT26X10-12 |
|  | 胎规格及气压 Модель шины, давление в шине | 前轮:100kPa; Передние колеса:кПа 后轮: 100kPa Задние колеса: 100 кПа |
| 证书 Сертификат | EEC |
| 可选颜色 Цвет по выбору: | 红色，黑色，白色 Красный, черный, белый |
| 40 尺高柜集装箱数量 Количество 40-футовых контейнеров | 27 |